## Slide 1
第二章
恒定电流

## Slide 2
目标定位
1.知道并理解电功、电功率的概念，并能利用公式进行有关计算.
2.弄清电功与电热、电功率与热功率的区别和联系.
3.知道纯电阻电路和非纯电阻电路的特点和区别.
学案6 焦耳定律

## Slide 3
知识探究
自我检测

## Slide 4
一、电功和电功率
问题设计
1.如图1所示，电路中电流为I，通电时间为
t，那么在这段时间内通过这段电路的电荷
量是多少？如果电路左、右两端的电势差
是U，在电荷q从左端移到右端的过程中.静电力做的功是多少？
图1
答案 It IUt
知识探究

## Slide 5
2.电流做功的“快慢”与电流做功的“多少”是否相同，两者间有何关系？
答案 不相同.电流做功快，但做功不一定多；电流做功慢，但做功不一定少.电流做功的快慢用电功率表示，电流做功的多少用电功表示.电流做功的多少与做功的时间和做功的快慢有关.

## Slide 6
1.电功的实质：电流通过一段电路所做的功，实质是
力在这段电路中所做的功.电流做了多少功，就有多少
转化为其他形式的能，即电功等于电路中 的减少量.
2.电功的计算公式：W＝ .
电功的单位： ，符号为 .
常用的单位还有：千瓦时(kW·h)，也称“度”，1 kW·h＝ J.
电场
电能
电能
IUt
焦耳
J
3.6×106

## Slide 7
3.电功率： 内电流所做的功.它表示电流做功的 .
电功率的计算公式：P＝ ＝ ,
电功率的单位： ，符号为 .
单位时间
快慢
IU
瓦特
W

## Slide 8
二、焦耳定律和纯电阻电路、非纯电阻电路
问题设计
1.某一电路中只含有某一电器元件，即白炽灯、电动机、电炉、电容器、电熨斗、电饭锅、电解槽其中的一种，分析哪些属于纯电阻电路，哪些属于非纯电阻电路.
答案 纯电阻电路有：白炽灯、电炉、电熨斗、电饭锅；非纯电阻电路有：电动机、电解槽、电容器.

## Slide 9
2.在电流通过电炉时，能量是如何转化的？在电流通过电动机时，能量又是如何转化的？
答案 在电炉电路中，电流做的功即消耗的电能全部转化为电热，即W＝Q.在电动机电路中，电流做的功即消耗的电能除一部分转化为电热之外，大部分转化为机械能，即W＝Q＋E其他，此时W>Q.

## Slide 10
要点提炼
1.焦耳定律
(1)电流通过导体产生的热量跟 成正比，跟导体的 及 成正比.
(2)公式：Q＝ .
2.热功率
(1)电阻通电所产生的热量与产生这些热量所用时间的 ，叫做热功率.
(2)表达式：P＝ ＝ .
电流的二次方
电阻
通电时间
I2Rt
比值
I2R

## Slide 11
3.纯电阻电路：电流通过纯电阻电路做功时，电能全部转化为导体的 .此时电功等于电热W＝Q＝UIt＝I2Rt＝ t, 电功率等于热功率P＝P热＝UI＝I2R＝ .
4.非纯电阻电路：含有 或 的电路称为非纯电阻电路.在非纯电阻电路中，电流做的功一部分转化为
或 ，还有一小部分转化为内能.此时电功大于电热： W＝UIt＝Q＋E其他>Q＝I2Rt，电功率大于热功率：P＝UI＝P热＋P其他>P热＝I2R.
内能
电动机
电解槽
机械能
化学能

## Slide 12
小明家有电炉、日光灯、电视机、电脑、电吹风等用电器，小明查了所有用电器的电阻，它们电阻的总和为R，已知小明家所接电网电压为U，于是小明很快算出了他家用电器的总功率：P＝ ，小明这种算法正确吗？
延伸思考
答案 不正确，因为小明家有些用电器不是纯电阻用电器，所以P＝ 不适用.

## Slide 13
典例精析
一、电功、电热，电功率、热功率公式的比较
例1 下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是( )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多
B.W＝UIt适用于任何电路,而W＝I2Rt＝ t只适用于纯电阻电路
C.在非纯电阻电路中，UI>I2R
D.焦耳热Q＝I2Rt适用于任何电路

## Slide 15
在非纯电阻电路中，电流做的功＝焦耳热＋其他形式的能，所以W>Q，即UI>I2R，C对.
Q＝I2Rt是焦耳热的定义式，适用于任何电路，D对.
答案 BCD

## Slide 16
二、纯电阻电路中的功率分配及计算
例2 额定电压都是110 V，额定功率PA＝100 W，PB＝40 W的灯泡两盏，若接在电压为220 V的电路上，使两盏灯泡均能正常发光，且消耗功率最小的电路是( )

## Slide 17
解析 判断灯泡能否正常发光，就要判断电压是不是额定电压，或电流是不是额定电流，对灯泡有P＝UI＝ ，可知RA＜RB.
对于A电路，由于RA＜RB，所以UB＞UA，且有UB＞110 V，B灯被烧毁，UA＜110 V，A灯不能正常发光.
对于B电路，由于RB＞RA，A灯又并联滑动变阻器，并联电阻小于RB，所以UB＞U并，B灯烧毁.

## Slide 18
对于C电路，B灯与滑动变阻器并联电阻可能等于RA，所以可能UA＝UB＝110 V，两灯可以正常发光.
对于D电路，若滑动变阻器的有效电阻等于A、B的并联电阻，则UA＝UB＝110 V，两灯可以正常发光.
比较C、D两个电路，由于C电路中滑动变阻器功率为 (IA－IB)×110 V，而D电路中滑动变阻器功率为(IA＋IB)×110 V，所以C电路消耗电功率最小.
答案 C

## Slide 19
三、非纯电阻电路的特点及计算
例3 如图2所示的电路中，电源电压为60 V，内阻不计，电阻R＝2 Ω，电动机的内阻R0＝1.6 Ω，电压表的示数为50 V，电动机正常工作，求电动机的输出功率.
图2
解析 电动机正常工作时，电动机两端的电压U0＝50 V，此时通过电路中的电流：I＝ ＝5 A，电动机的输出功率P出＝U0I－I2R0＝210 W.
答案 210 W

## Slide 20
规律总结 电动机的功率
电动机的总功率(输入功率)：P入＝UI.
电动机的热功率：P热＝I2r.
电动机的输出功率(机械功率)：P出＝UI－I2r.
电动机的效率：η＝ .

## Slide 21
针对训练 一台电动机内阻为1 Ω，接到120 V的电源上.当电动机工作时，电流为10 A.问：
(1)电动机输入功率是多少？
解析 电动机的输入功率P电＝UI＝120×10 W＝1 200 W.
答案 1 200 W

## Slide 22
(2)电动机发热功率是多少？
解析 电动机的发热功率P热＝I2r＝102×1 W＝100 W.
答案 100 W
解析 输出的机械功率P机＝P电－P热＝1 200 W－100 W＝1 100 W.
答案 1 100 W
(3)输出的机械功率是多少？

## Slide 23
课堂要点小结

## Slide 24
1
2
3
4
1.(功率P＝UI，P＝I2R，P＝ 的区别)关于三个公式P＝UI，P＝I2R，P＝ 的适用范围，以下说法正确的是( )
A.第一个公式普遍适用于求电功率，后两式普遍适用于求
热功率
B.在纯电阻电路中，三个公式既可适用于求电功率，又可
适用于求热功率
自我检测

## Slide 25
1
2
3
4
C.在非纯电阻电路中，第一个公式可适用于求电功率，
第二个公式可用于求热功率，第三个公式没有意义
D.由U＝IR可知，三个公式没有任何区别，它们表达相同
的意义，所求P既是电功率，也是热功率
解析 首先要明确，欧姆定律I＝ 只适用于纯电阻电路，因此三个公式在纯电阻电路中没有区别，但在非纯电阻电路中它们互不相同.其次，P＝UI表示电功率，而P＝

## Slide 26
1
2
3
4
I2R表示热功率.因此，在纯电阻电路中，UI＝I2R，消耗的电能全部转化为内能；而在非纯电阻电路中，UI>I2R，即消耗的电能只有部分转化为内能.
答案 BC

## Slide 27
1
2
3
4
2.(非纯电阻电路与纯电阻电路的对比)一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同，都通过相同的电流，在相同时间内( )
A.电炉放热与电动机放热相等
B.电炉两端电压小于电动机两端电压
C.电炉两端电压等于电动机两端电压
D.电动机消耗的功率大于电炉的功率

## Slide 28
1
2
3
4
解析 电炉属于纯电阻元件，电动机属于非纯电阻元件，对于电炉有：U＝IR，放热Q＝I2Rt，消耗功率P＝I2R.对于电动机有：U>IR，放热Q＝I2Rt，消耗功率P＝UI>I2R.
答案 ABD

## Slide 29
1
2
3
4
3. (非纯电阻电路的特点)如图3所示，直流电动机线圈的电阻为R，当该电动机正常工作时，电动机两端电压为U，通过电动机的电流为I，则( )
A.电动机内部的发热功率为I2R
B.电动机的机械功率为IU
C.电动机的总功率为IU
D.电动机机械功率为IU－I2R
图3
ACD

## Slide 30
1
2
3
4
4.(纯电阻电路功率的计算)有规格为“220 V 1 000 W”的电炉，问它在正常工作时的电阻；如果电压只有200 V，求它实际消耗的功率.
解析 由于电炉是纯电阻电路，

## Slide 31
1
2
3
4
答案 48.4 Ω 826.4 W

## Slide 32
更多精彩内容请登录
www.91taoke.com
谢谢观看